# Adaptér pro 2 SIM / 3 SIM / karty

( 2SIM

( 3SIM

## Popis

- Plastový výlisek krytu baterie

- Integrované držáky SIM karet

- Přepínací elektronika

## Instalace

- do držáku SIM karet vsuňte 1 až 3 karty / adaptér pracuje i s jednou kartou/

- redukci pro propojení se SIM slotem v telefonu vsuňte do SIM  držáku v telefonu. Pozor – na mechanické poškození pohyblivého vývodu propojky adaptéru se SIM slotem v telefonu nebude brán v případě reklamace zřetel

- Kryt  baterie nasuňte na telefon

## Použití

- volba používané karty se provede automaticky při zapnutí telefonu

- první zapnutí jedna karta, druhé zapnutí druhá karta / třetí, třetí karta / a při dalším opět první karta

- pokud máte v adaptéru pouze jednu kartu, k přepnutí na prázdný slot nedochází

- pro bezproblémové přepínání mezi kartami doporučujeme pro všechny použité karty zvolit stejný PIN

## Upozornění

- velikost SIM adaptéru není shodná s originálním krytem a SIM adaptér vždy zvětšuje celkový objem telefonu, a proto se telefon s nasazeným SIM adaptérem nemusí vejít do běžných držáků telefonu

- přepínání SIM karet se v telefonu projevuje jako výměna SIM karet, tzn. smazání posledních volaných čísel a dalších dočasných pamětí podle typu telefonu.

### Pozor

Při přepínání mezi kartami může dojít ke ztrátě některých informací a nastavení

- ztráta nastavení profilu vyzvánění

- ztráta nastavení vytáčení pomocí rychlé volby

- ztráta seznamu (volaných, nepřijatých, přijatých, zmeškaných) hovorů

- nutné nastavení čísla SMS centra pro aktivní SIM kartu *

* platí pro některé typy MT - Alcatel db, db view, 30xx, …

Pro telefony ___________________________