1 - na přední stranu

Anténní okenní klip

Duální

GSM 900	890 - 960 mHz

GSM 1800	1710 - 1880 mHz

Zisk 3dB

3 m kabel RG 174 s FME konektorem

- na zadní stranu

Instalace

- klip nasaďte na boční okno

- zajistěte přísavkou

- zavřete okno až se klip zajistí v těsnění dvěří

- FME konektor spojte s instalační sadou, CL adaptérem s anténním vývodem, s anténním adaptérem

- Pokud je na straně sady také FME konektor, použijte spojku / není součástí balení

POZOR

- klip dávejte na pravou stranu vozidla

- nejezděte s otevřeným okénkem s nezajištěným klipem

velikost zad 95 * 530

Minimagnetická anténa

GSM 900

3 m kabel RG 174 s FME konektorem

- na zadní stranu

Instalace

- anténku položte na kovový povrh

- kabel veďte do vozu mezi pružným těsněním dveří

- FME konektor spojte s instalační sadou, CL adaptérem s anténním vývodem, s anténním adaptérem

- Pokud je na straně sady také FME konektor, použijte spojku / není součástí balení

Velikost zad 65 * 390 mm

Náhradní anténka

Blikající anténka

- náhrada v případě poškození originální antény

- provedení je možné černé jako originál nebo imitace dřeva

- provedení svítící  - blikání anténky upozorňuje na příchozí hovor (je možné vypnout vyzvánění)

Kombinovaná anténa AM/FM/GSM

NÁVOD K INSTALACI

- Vyberte místo pro instalaci uprostřed střechy ve vzdálenosti 25 - 100 mm od bočního nebo zadního okna.

- Označte si místa, kde budete vrtat do střechy a vyvrtejte díru 15 x 15 mm.

- Vyčistěte místo okolo díry.

- Prostrčte anténní kabel skrz těsnící podložku a z venku skrz vyvrtanou díru. Pak zevnitř připevněte podložku s matkou.

- Upravte patku antény a dotáhněte matku.Musí být zajištěno správné umístění těsnící podložky.

- Učiňte následující propojení:
a) spojte anténní kabel s obvodem

b) zapojte kabel pro autorádio do anténního vstupu autorádia

c) spojte kabel s anténním vývodem telefonu

d) zapojte kabel do anténního výstupu autoradia

+ OBR

popisy k obrázku / zezhora/

- zářič

- patka antény

- těsnící vložky

- střecha

- podložky

- natka

- autoradio

- mobilní telefon / sada …./

- napájení anténního zesilovače pro rádio / +12V DC/

velikost zad  110 * 570

Lepící anténa

GSM

Zisk 3dB

3 m kabel RG 174 s FME konektorem

- na zadní stranu

Instalace

1) zvolte si vhodné místo pro instalaci vnitřní patky na vnitřní straně okna tak, aby do tohoto místa nezasahovaly žádné topné vodiče vyhřívání zadního okna, dráha stěrače atd.

2) Okno pečlivě umyjte čistícím prostředkem a vysušte jej hadříkem

3) Jestliže je teplota okna nižší než 20°C, zahřejte okno fénem.

4) Odstraňte ochranný papír z lepící pásky, která je přilepená k vnitřní patce. Doporučujeme také lepící pásku zahřát. Přitiskněte patku na sklo přibližně na 30 vteřin.Optimální síla spoje je dosáhnuta po 24 hodinách zasychání za pokojové teploty.

5) Nyní veďte kabel podél těsnící gumičky okna.

6) Instalace vnější patky

Vnitřní a vnější patka by měly být instalovány naproti sobě. Připojte anténní zářič ke vnější patce. Upravte úhel antény, abyste dosáhli požadované polohy antény.

Připevnění vnější patky (viz bod 2-4)

Anténní zářič byste měli vyšroubovat před vjezdem do automatické myčky aut.

FME konektor spojte s instalační sadou, CL adaptérem s anténním vývodem, s anténním adaptérem

Pokud je na straně sady také FME konektor, použijte spojku / není součástí balení

Lepící anténa duální

900/1800

Zisk 3dB

5 m kabel RG 58 s FME konektorem

- na zadní stranu

Instalace

1) zvolte si vhodné místo pro instalaci vnitřní patky na vnitřní straně okna tak, aby do tohoto místa nezasahovaly žádné topné vodiče vyhřívání zadního okna, dráha stěrače atd.

2) Okno pečlivě umyjte čistícím prostředkem a vysušte jej hadříkem

3) Jestliže je teplota okna nižší než 20°C, zahřejte okno fénem.

4) Odstraňte ochranný papír z lepící pásky, která je přilepená k vnitřní patce. Doporučujeme také lepící pásku zahřát. Přitiskněte patku na sklo přibližně na 30 vteřin.Optimální síla spoje je dosáhnuta po 24 hodinách zasychání za pokojové teploty.

5) Nyní veďte kabel podél těsnící gumičky okna.

6) Instalace vnější patky

Vnitřní a vnější patka by měly být instalovány naproti sobě. Připojte anténní zářič ke vnější patce. Upravte úhel antény, abyste dosáhli požadované polohy antény.

Připevnění vnější patky (viz bod 2-4)

Anténní zářič byste měli vyšroubovat před vjezdem do automatické myčky aut.

FME konektor spojte s instalační sadou, CL adaptérem s anténním vývodem, s anténním adaptérem

Pokud je na straně sady také FME konektor, použijte spojku / není součástí balení