# EASY-BOARD PRO NK51xx

# Popis

- Tento E-board je kompatibilní s telefony typu Nokia 51XX. Kvůli různým softwarovým verzím následujte kroky popsané v tomto návodu. Jinak nemusí E-board fungovat korektně.

- E-board umožňuje jednoduché psaní SMS zpráv

- Přímý přístup k menu vašeho telefonu

- Psaní E-mailům

- Přímý přístup k telefonnímu seznamu a dalším funkcím mobilního telefonu

# Nastavení

- Pokud se na dislplay objeví nějaké neidentifikovatelné znaky, stiskněte tlačítko "E/N". E-Board pak bude fungovat správně.

- Na vrchní hraně E-boardu je přepínač. Přepnete-li ho doleva, pak je aktivován pro použití Nokia 51XX, přepnete-li ho doprava (poloha OFF) pak je E-board vypnutý.

- Požadovaná baterie: CR2032 Li baterie

- Speciální znaky: Stiskněte "*" pro nabídku znaků. Vyberte jeden z nich a volbu potvrďte stisknutím tlačítka "MENU".

- Tlačítko "#": Volba velká/malá písmena.

- Dbejte, abyste během akce nevytáhli kontektor chatboardu z telefonu. Může dojit k zablkokování tel. přístroje . Pokud se tak stane, stisknete po opětovném nasazení tlacitko NO. Všechny provedené úkony budou ztraceny.

# Telefonní seznam

- K vyhledání jména, nebo čísla z telefonního seznamu postupujte takto:

1. Stiskněte klávesu "PHONE BOOK".

2. Napište jméno, které chcete vyhledat a stikněte "MENU".

Tip: Stiskněte pouze "<--" a "< >" pro vyhledání požadavku, který chcete a stiskněte "MENU" pro potvrzení.

Textové zprávy (SMS)

- Tento Board je vynikající pomůcka pro psaní a posílání textových zpráv.

- Díky tomuto Boardu už nemusíte opakovaně tisknout klávesu pro napsání určitého znaku a také nemusíte čekat v případě použití znaku pod stejnou klávesou.

- K poslání textové zprávy postupujte takto:

1. Stiskněte klávesu "SMS" (objeví se prázdné okno).

2. Napište zprávu.

3. Jakmile dopíšete zprávu, stiskněte "YES" a pokračujte stejným způsobem, jako když posíláte zprávu přímo z telefonu.

# E-MAIL key

- Slouží k posílání e-mailů z Vašeho telefonu.

# EASY-BOARD PRO NK51xx

# Popis

- Tento E-board je kompatibilní s telefony typu Nokia 51XX. Kvůli různým softwarovým verzím následujte kroky popsané v tomto návodu. Jinak nemusí E-board fungovat korektně.

- E-board umožňuje jednoduché psaní SMS zpráv

- Přímý přístup k menu vašeho telefonu

- Psaní E-mailům

- Přímý přístup k telefonnímu seznamu a dalším funkcím mobilního telefonu

# Nastavení

- Pokud se na dislplay objeví nějaké neidentifikovatelné znaky, stiskněte tlačítko "E/N". E-Board pak bude fungovat správně.

- Na vrchní hraně E-boardu je přepínač. Přepnete-li ho doleva, pak je aktivován pro použití Nokia 51XX, přepnete-li ho doprava (poloha OFF) pak je E-board vypnutý.

- Požadovaná baterie: CR2032 Li baterie

- Speciální znaky: Stiskněte "*" pro nabídku znaků. Vyberte jeden z nich a volbu potvrďte stisknutím tlačítka "MENU".

- Tlačítko "#": Volba velká/malá písmena.

- Dbejte, abyste během akce nevytáhli kontektor chatboardu z telefonu. Může dojit k zablkokování tel. přístroje . Pokud se tak stane, stisknete po opětovném nasazení tlacitko NO. Všechny provedené úkony budou ztraceny.

# Telefonní seznam

- K vyhledání jména, nebo čísla z telefonního seznamu postupujte takto:

1. Stiskněte klávesu "PHONE BOOK".

2. Napište jméno, které chcete vyhledat a stikněte "MENU".

Tip: Stiskněte pouze "<--" a "< >" pro vyhledání požadavku, který chcete a stiskněte "MENU" pro potvrzení.

Textové zprávy (SMS)

- Tento Board je vynikající pomůcka pro psaní a posílání textových zpráv.

- Díky tomuto Boardu už nemusíte opakovaně tisknout klávesu pro napsání určitého znaku a také nemusíte čekat v případě použití znaku pod stejnou klávesou.

- K poslání textové zprávy postupujte takto:

1. Stiskněte klávesu "SMS" (objeví se prázdné okno).

2. Napište zprávu.

3. Jakmile dopíšete zprávu, stiskněte "YES" a pokračujte stejným způsobem, jako když posíláte zprávu přímo z telefonu.

# E-MAIL key

- Slouží k posílání e-mailů z Vašeho telefonu.