# Instalační sada do vozu s HF a MUTE –  EURO-COMFORT

## Popis

- zesilovač

- mikrofon

- reproduktor

- držák telefonu

- úchyt telefonu

- anténní kabel

- propojovací kabely

- červený bod /nahráváni/*

- trojúhelník/přehrávání/*

* - pro typy se záznamníkem

Kabely:

červený: plus 12/24 V

5A pojistka k baterii

modrý: zapalování +12/24 V

černý: záporná/zem

žlutý:ztišení rádia (NPN připojuje mínus, max. 100mA)*

*Pokud rádio nemá negativní MUTE, lze na tento vývod připojit cívku relé proti plusu.

Na kontaktech tohoto relé lze negovat funkce na pozitivní MUTE nebo vypínání rádia.

## Instalace

Zařízení nebude fungovat při nesprávném připojení. Doporučujeme autorizovaný servis.

Pro umístění vybereme suché místo, které není vystavováno nadměrným teplotám a vibracím

a nenaruší funkci airbagu. Sada je konstruovaná pro připojení na 12/24 voltů a zápornou kostru.

- rozmyslete si kam instalovat 5,1,4,3.(viz nahoře)

- zkontrolujte délku kabelů

- přidělejte 2

- přidělejte 5

- přidělejte 1 na 2

- přidělejte 4 nejméně 80cm od 3

- přidělejte destičku max. 35 cm od úst řidiče. Lepící páskou připevněte 3. Pro lepší přilnavost můžete destičku otřít lihem. Aktivní část mikrofonu je umístěna

pod šipkou. Tato část musí směřovat k ústům řidiče pro zabránění různých efektů,

které můžou mít původ ve vibraci oken.

- připojte konektor vedoucí z 6 do 1 a zašroubujte šroubky

- připojte mikrofon a reproduktor do zesilovače

- přidělejte kabely vč. pojistek do el.systému vozidla a k rádiu. Způsob připojení mute kabelu je popsáno v návodu na instalaci rádia v případě, že rádio je touto funkcí vybaveno

- připojte externí anténu

Upozornění

- Kvůli bezpečnosti použijte dodané pojistky a připojte je hned za baterii (5A, červený kabel) a za zapalování (1A, modrý vodič)

- Z důvodu bezpečnosti provozu nepoužívejte funkci soukromého hovoru při řízení

- Po instalaci prověřte funkci systému při spuštěném motoru.

## Instrukce pro provoz

Instalovaná sada do auta Vám umožňuje používat bezpečně mobilní telefon při řízení.Když je telefon umístěn v držáku nabíjení se automaticky spustí v případě , že je zapnuto zapalování vozidla .Aby nedošlo k vybití baterie vozidla telefon se automaticky vypne po několika minutách po vypnutí zapalování.Programování časového vypínače je popsáno v manuálu telefonního přístroje*.Váš mobilní telefon je napájen elektrickým systémem vozidla a je připojen k externí anténě pro zajištění kvality přenosu.

*-funkce mobilního telefonu

Vysílání a přijímání hovorů v hands-free módu

Pro navázání spojení vytočte číslo a zmáčkněte zelené tlačítko SEND.Telefon ponechte v držáku.K ukončení hovoru zmáčkněte červené tlačítko END.

Vysílání a přijímání hovorů v privátním módu

Pokud si přejete použít privátní mód pro konverzaci jednoduše vyndejte telefon z držáku.Telefon se automaticky přepne do privátního módu.Po zasunutí telefonu do držáku znovu aktivujete hands free mód*.

* Dle typu telefonu je přepnutí do módu HF automatické při vložení telefonu zpět do držáku, nebo je nutno zmáčknout tlačítko SEND pro pokračování hovoru.

## Radio mute

Pokud je instalovaná funkce radio mute rádio se automaticky  ztiší v případě hovoru a to jak v hands free módu tak v privátním módu.

## Hlasový záznamník*

Umožňuje Vám nahrát konverzaci v délce 20 sekund.Pro začátek záznamu konverzace zmáčkněte tlačítko s červenou tečkou.Po 20 vteřinách se nahrávání automaticky zastaví.Pokud si přejete nahrávání ukončit dříve zmáčkněte znovu červené tlačítko.Pro přehrání uloženého hovoru zmáčkněte tlačítko se symbolem trojúhelníku (start/stop).Záznam můžete přehrávat neomezeně.Uložen může být pouze 1 hovor, při nahrání dalšího hovoru se předchozí vymaže.V případě dalších dotazů ohledně zařízení prosíme kontaktujte Vašeho prodejce , který Vám rád dá potřebné informace .

Přejeme Vám spokojenost při používání Vaší sady.

*)je ve výbavě pro funkci záznam hlasu