DODATEK K NÁVODU SADY EUROCOMFORT V PROVEDENÍ  ARROWTEC

Systém hlasitého režimu volání s DSP

1.	Jak působí procesor digitálního zpracování zvuku (DSP)

2.	Doznívání ( echo ) je nepříznivý postranní efekt vznikající během telefonického rozhovoru vedeného s využitím hlasitého režimu hands free sady v automobilu. Příčinou tohoto jevu je akustika v automobilu a způsob zpracování signálů v síti GSM.

3.	ARROWTEC s DSP pracuje duplexním ( oboustranným ) způsobem a odstraňuje efekt doznívání v průběhu přenosu. DSP zpracovává analogový signál ( tzn. hlas toho s kým mluvíme ) v digitální signál a zapisuje ho ( ukládá do paměti ). Současně probíhá zesílení analogového signálu a reprodukce přes reproduktor. Tyto zvukové vlny se nedostávají jenom k uchu, ale také k mikrofonu. Všechny zvukové vlny pohlcované mikrofonem jsou zpracovávány v elektrické signály a následně jsou digitálně analyzovány. Digitální záznam je pak srovnáván s dříve uloženým záznamem. Shodné signály zůstanou od sebe oddělené a tak nastupuje filtrace doznívání ( echa ) ještě před tím, než se tento signál dostane zpět k 	jeho zdroji.

4.	Maximální eliminace doznívání je možná díky využití super rychlého DSP v zařízení ARROWTEC,  	umožňuje duplexní ( oboustranný ) provoz, nezávislý na rušivých signálech, které jsou důsledkem např. velké rychlosti vozidla. ARROWTEC nabízí mimořádný komfort a bezpečnost volání během jízdy jak v osobním automobilu tak v autobusu či nákladním automobilu.

b)	Jednoduchá obsluha

c)	Rozsah výstupního napětí 10-30 Voltů

d)	Shodnost s požadavky CE

e)	Inteligentní systém zabezpečující ochranu proti přehřátí akumulátoru telefonu při dobíjení, i při vypnutém zapalování.

f)	Zřetelná srozumitelnost díky použití vnitřního reproduktoru o vysoké dynamice zvuku ( typ. 92 dB/600-	35000Hz) a o výchozím nízkofrekvenčním výkonu 4 W / 4 Ohm

g) 	Optimální volnost pohybu díky použití pružného spirálového kabelu o typ. délce 2,5 m

h)	Automatické přepnutí mezi hlasitým a soukromým režimem volání probíhající snímáním a odnímáním telefonu v držáku ( patentový způsob ) umožňuje pohodlnější způsob volání

i)	Zapínání/vypínání pomocí zapalování

j)	Použití odolných plastických hmot

5.	Voice Recorder s funkcí nahrávání a reprodukce

6.	Funkce Voice Recorder* ( zvukový zápisník ) umožňuje spolehlivé a komfortní nahrávání a reprodukci hovoru trvající až 20 vteřin, stisknutím  odpovídajících tlačítek. Voice Recorder pracuje zavedením výkonného procesoru hlasu, odolného proti opotřebení.

* Není možné dodatečně upravit pro tuto funkci.

ARROWTEC

Systém hlasitého režimu volání s DSP

1.	Jak působí procesor digitálního zpracování zvuku (DSP)

2.	Doznívání ( echo ) je nepříznivý postranní efekt vznikající během telefonického rozhovoru vedeného s využitím hlasitého režimu hands free sady v automobilu. Příčinou tohoto jevu je akustika v automobilu a způsob zpracování signálů v síti GSM.

3.	ARROWTEC s DSP pracuje duplexním ( oboustranným ) způsobem a odstraňuje efekt doznívání v průběhu přenosu. DSP zpracovává analogový signál ( tzn. hlas toho s kým mluvíme ) v digitální signál a zapisuje ho ( ukládá do paměti ). Současně probíhá zesílení analogového signálu a reprodukce přes reproduktor. Tyto zvukové vlny se nedostávají jenom k uchu, ale také k mikrofonu. Všechny zvukové vlny pohlcované mikrofonem jsou zpracovávány v elektrické signály a následně jsou digitálně analyzovány. Digitální záznam je pak srovnáván s dříve uloženým záznamem. Shodné signály zůstanou od sebe oddělené a tak nastupuje filtrace doznívání ( echa ) ještě před tím, než se tento signál dostane zpět k 	jeho zdroji.

4.	Maximální eliminace doznívání je možná díky využití super rychlého DSP v zařízení ARROWTEC,  	umožňuje duplexní ( oboustranný ) provoz, nezávislý na rušivých signálech, které jsou důsledkem např. velké rychlosti vozidla. ARROWTEC nabízí mimořádný komfort a bezpečnost volání během jízdy jak v osobním automobilu tak v autobusu či nákladním automobilu.

b)	Jednoduchá obsluha

c)	Rozsah výstupního napětí 10-30 Voltů

d)	Shodnost s požadavky CE

e)	Inteligentní systém zabezpečující ochranu proti přehřátí akumulátoru telefonu při dobíjení, i při vypnutém zapalování.

f)	Zřetelná srozumitelnost díky použití vnitřního reproduktoru o vysoké dynamice zvuku ( typ. 92 dB/600-	35000Hz) a o výchozím nízkofrekvenčním výkonu 4 W / 4 Ohm

g) 	Optimální volnost pohybu díky použití pružného spirálového kabelu o typ. délce 2,5 m

h)	Automatické přepnutí mezi hlasitým a soukromým režimem volání probíhající snímáním a odnímáním telefonu v držáku ( patentový způsob ) umožňuje pohodlnější způsob volání

i)	Zapínání/vypínání pomocí zapalování

j)	Použití odolných plastických hmot

5.	Voice Recorder s funkcí nahrávání a reprodukce

6.	Funkce Voice Recorder* ( zvukový zápisník ) umožňuje spolehlivé a komfortní nahrávání a reprodukci hovoru trvající až 20 vteřin, stisknutím  odpovídajících tlačítek. Voice Recorder pracuje zavedením výkonného procesoru hlasu, odolného proti opotřebení.

* Není možné dodatečně upravit pro tuto funkci.