## NÁVOD K OBSLUZE A INSTALACI SADY EURO COMFORT UNIVERZÁL –

## PROVEDENÍ REPRO

## Popis -  Návod k obsluze

- kompletně zabezpečuje uchycení a provoz telefonu v automobilu včetně dobíjení, hlasitého provozu      a napojení na externí anténu,

- vlastní držák  je z odolného plastu s vynikajícím designem,

- automatické přepínání režimu HF a tichého poslechu při sejmutí telefonu včetně držáku,

- provoz telefonu z autobaterie,

- mikrofon a reproduktor zabezpečují excelentní kvalitu zvuku, mikrofon namontovat nejlépe na

sloupek předního okna,nebo do prostoru palubní desky před volantem apod. do cca30-50 cm od řidiče,     reproduktor pod palubní desku,

- automatické ztišení radia při hovoru,

- anténní vývod s anténním konektorem je součástí držáku,

- vyžaduje speciální montáž do vozu,

- snadné zapojení elektroniky a MUTE,

- možné antény společné pro rádio a mobilní telefon.

- při provozu  doporučujeme nastavit telefon tak aby byl zabezpečen bezobslužný provoz telefonu tzn.

nastaveno automatické zvednutí hovoru

Tento výrobek je shodný s výrobkem schváleným MDS ČR č. schválení ……

Část 1 – univerzální jednotka

Sestava obsahuje :

1 Zesilovač – řídící jednotka UNIVERZÁLNÍ

2.úchyt držáku telefonu - UNIVERZÁLNÍ

4.Mikrofon – UNIVERZÁLNÍ

5.anténní vývod

6.propojovací kabely - UNIVERZÁLNÍ

7. zajištění kabelů proti vytažení

9. kabely pro připojení autorádia a reproduktoru autorádia – ve variantě Repro

Kabely:

červený: plus 12 V sv.č.30 (do přívodu vložit poj.lůžko s poj  2 A)

modrý: spínací skříňka + 12 V – sv.č. 15

černý: mínus/kostra vozidla – sv.č. 31

žlutý:ztišení rádia (NPN připojuje mínus, max. 100mA)*

Část 2 – držák pro konkrétní řadu telefonů

3.držák telefonu – PRO JEDNOTLIVÉ TYPY TELEFONU

8. aretace telefonu v držáku

*Pokud  rádio nemá negativní MUTE, lze na tento vývod připojit cívku relé proti plusu.

Na kontaktech tohoto relé lze negovat funkce na pozitivní MUTE nebo vypínání rádia.

## Instrukce pro provoz

Instalovaná sada do auta Vám umožňuje používat bezpečně mobilní telefon při řízení.Když je telefon umístěn v držáku nabíjení se automaticky zapne v případě , že je zapnuto zapalování vozidla .Aby nedošlo k vybití baterie vozidla telefon se automaticky vypne po několika minutách po vypnutí zapalování.Programování časového vypínače je popsáno v manuálu telefonního přístroje*.Váš mobilní telefon je napájen elektrickým systémem vozidla a je připojen k externí anténě pro zajištění kvality přenosu.

*-funkce mobilního telefonu

### Upozornění

- držák telefonu i ostatní komponenty musí být nainstalovány tak, aby nedošlo k omezení  činnosti      airbagu, větracích systémů apod. Nesmí být omezena obsluha příslušenství ani ovládání vozidla

## Vysílání a přijímání hovorů v hands-free módu

Pro navázání spojení zvolte číslo a odešlete hovor z telefonu.Telefon ponechte v držáku.

K ukončení hovoru zmáčkněte tlačítko s funkcí konec hovoru

## Vysílání a přijímání hovorů v privátním módu

Pokud si přejete použít privátní mód pro konverzaci jednoduše vyndejte telefon z držáku.Telefon se automaticky přepne do privátního módu.Po zasunutí telefonu do držáku znovu aktivujete hands free mód*.

* Dle typu telefonu je přepnutí do módu HF automatické při vložení telefonu zpět do držáku, nebo je nutno zmáčknout tlačítko odeslání hovoru pro pokračování hovoru.

## Radio mute

Pokud je instalovaná funkce radio mute rádio se automaticky  ztiší v případě hovoru a to jak v hands free módu tak v privátním módu.

## Návod k instalaci

Zařízení nebude fungovat při nesprávném připojení. Doporučujeme autorizovaný servis.Pro umístění vybereme suché místo, které není vystavováno nadměrným teplotám a vibracím a nenaruší funkci airbagu. Sada je konstruovaná pro instalaci do vozidla s  12 V palubní sítí a ukostřeným mínus pólem akumulátoru.

- rozmyslete si kam instalovat 1,2,3.(viz nahoře) Držák umístit v dosahu řidiče do spodní části palubní desky, nebo středního panelu apod. tak, aby nebránil ve výhledu řidiči, držák je nutno pro zachování vnitřní bezpečnosti namontovat do vyšrafovaných míst viz příloha 1/1, řídící jednotku pod palubní desku

- zkontrolujte délku kabelů

- přimontujte 1

- přimontujte 2

- na 2 nasuňte držák telefonu 3 pro konkrétní typ telefonu

- přimontujte 4 nejméně 80 cm od reproduktoru autorádia který budete využívat pro hlasitý poslech telefonu tak aby směřoval k ústům řidiče pro zabránění různých efektů,

které můžou mít původ ve vibraci oken, nebo akustické vazby mezi mikrofonem a reproduktorem.

- připojte konektor 6 do 1

- připojte mikrofon do zesilovače. Mikrofon namontovat nejlépe na sloupek předního okna,nebo do prostoru palubní desky před volantem apod. do cca 30-50 cm od řidiče.

- Instalujte kabely vč. pojistek do el.systému vozidla a k rádiu. Způsob připojení mute kabelu je popsáno v návodu na instalaci rádia v případě, že rádio je touto funkcí vybaveno

Kabely:

červený: plus 12 V sv.č.30 (do přívodu vložit poj.lůžko s poj  2 A)

modrý: spínací skříňka + 12 V – sv.č. 15

černý: mínus/kostra vozidla – sv.č. 31

žlutý:ztišení rádia (NPN připojuje mínus, max. 100mA)*

- Mezi rádio a reproduktor připijte řídící jednotku 1 pomocí kabelů 6 a jejich označení

- připojte externí anténu

Upozornění

- Kvůli bezpečnosti použijte dodané pojistky a připojte je na napájecí vodič (2A, červený kabel) co nejblíže k akumulátoru a na  vodič spínací skříňky (1A, modrý vodič) co nejblíže k spínací skříňce.

- Z důvodu bezpečnosti provozu nepoužívejte funkci soukromého hovoru při řízení

- Po instalaci prověřte funkci systému při spuštěném motoru.

# Příloha 1/1 – Bezpečné umístění držáku universální sady

# Žádný z instalovaných komponentů nesmí omezovat ovládání vozidla a výhled.Rovněž nesmí zakrývat kontrolky, přístroje a výdechy větrání nebo vytápění vozidla. Nesmí zasahovat do prostoru vymezeného pro činnost bezpečnostních nafukovacích vaků.

Pro zachování vnitřní bezpečnosti vozidla je nutné držák universální sady , vzhledem k jeho vlastnostem montovat do některého z prostorů šrafovaně vyznačených na  nákresu a) nebo pod vodorovnou rovinou procházející tzv. „H“ bodem sedadel naznačeným na nákresu b).

Držák je možno  též montovat  do míst, kde není možné dotknout  se daného  dílu koulí o průměru 165 mm. Tímto způsobem je zamezeno možnému nárazu hlavou.