## NOKIA

Hands Free sada do auta (CARK-91) pro telefony NOKIA 5110/6110/6150/7110

## ÚVOD

Tento návod k instalaci byl připraven, aby Vám poskytl základní informace potřebné k instalaci této hands free sady.

Podmínkou záruky je, že instalace musí být provedena zkušeným technikem, který používá originální části NOKIA. Koncový uživatel by neměl dovolit instalaci této sady neodbornému servisu, protože instalace vyžaduje zvláštní nářadí a znalosti.

Pozn.: Před začátkem instalace si pozorně přečtěte UPOZORNĚNÍ.

### UPOZORNĚNÍ

- Než začnete s instalací, ujistěte se, že akumulátor vozidla je odpojen a že zůstane odpojen po celou dobu instalace.

- Při práci nekuřte a nemanipulujte s otevřeným ohněm v blízkosti benzínové nádrže.

- Ujistěte se, aby při instalaci nebyly poškozen elektrický rozvod, hydraulické části a bezpečnostní vybavení automobilu.

- Ujistěte se, že běžné ovládání vozidla není instalací narušeno, obzvláště řízení a brzdy. Také nesmí zabraňovat činnosti airbagu.

- Elektronický a jiné systémy (ABS,…) jsou relativně odolné vůči rozhlasovému vysílání. Nicméně Vaše zkušenost může být odlišná. Proto raději kontaktujte prodejce Vašeho automobilu.

- Tato HF sada je vhodná pouze do aut s 12 V napětím. Používání v jiných autech způsobí poškození vybavení.

- Pokud neběží motor automobilu, neměl by telefon být zapnut v sadě příliš dlouho, protože by mohl vyčerpat baterii automobilu.

## VYBALOVÁNÍ

Opatrně vybalte zařízení a ujistěte se, že následující položky jsou skutečně k dispozici:

Aktivní držák			MCC-1

Autobox (řídící jednotka HF)		HFU-2

Propojovací kabely			PCH-4J

Úchyt autoboxu			MKU-1

Rotační úchyt držáku telefonu		HHS-9

Mikrofon				HFM-8

Reproduktor			HFS-12

## ČÁSTI

# Aktivní držák MCC-1

Držák slouží k pevnému umístění telefonu na vhodném místě. Držák je připevněn v interiéru vozidla pomocí rotačního úchytu HHS-9.

Autobox (řídící jednotka HF)

Autobox Vám umožňuje používat telefon v režimu Hands Free. Řídící jednotka je připevněna v interiéru vozidla pomocí úchytu MKU-1. Pro přechodnou instalaci můžete pro připevnění použít izolepu (není součástí sady).

Autobox je napájen z akumulátoru automobilu pomocí propojovacích kabelů PCH-4J. Telefon je pak napájen přes systémový konektor.

Mikrofon HFM-8 připojte k autoboxu (konektor MIC).

Reproduktor HFS-12 připojte  k autoboxu

# Úchyt autoboxu MKU-1 a rotační úchyt držáku telefonu HHS-9

MKU-1 slouží k uchycení řídící jednotky na předem určené místo.

HHS-9 slouží k uchycení aktivního držáku s možností otáčení.

# Mikrofon HFM-8

Mikrofon je připojen přímo k autoboxu (konektor MIC). Vsuňte jack do konektoru MIC a pootočte o 90°.

# Propojovací kabely

Propojovací kabely spojují autobox s elektroickým systémem automobilu.

Červený: plus 12V

Černý: záporná/zem

Modrý: zapalování +12V (viz Zapalování)

Žlutý: ztišení rádia (viz Ztišování autorádia)

Zelený: elektricky ovládaná teleskopická anténa

Externí celulární anténa (není součástí dodávky)

Tuto anténu lze připojit k HF sadě. Výběr nejvhodnější antény pro Váš automobil konzultujte s prodejcem Vašeho automobilu.

## INSTALACE

Některé důležité aspekty, které vyžadují zvláštní pozornost při instalování součástí HF sady:

Umístění držáku telefonu je nejdůležitějším aspektem k dosažení co nejpohodlnějšího místa pro uživatele.

Místo, které jste vybrali pro držák by mělo být takové, aby bylo dobře vidět na display telefonu a řidič mohl pohodlně dosáhnout na klávesnici telefonu.

Mikrofon by měl být instalován co nejblíže k ústům řidiče a připevněn na místo, které je mechanicky klidné.

Mikrofon by měl být namontován nejméně 1 m od reproduktoru (HFS-12).

Ujistěte se, aby kabely byly vedeny co nejdále od elektronických systémů vozidla (viz UPOZORNĚNÍ).

Když je telefon umístěn v držáku, nabíjení se automaticky spustí v případě, že je zapnuto zapalování vozidla. Aby nedošlo k vybití baterie vozidla telefon se automaticky vypne po 20 vteřinách. Modrý kabel je připojen přes 1A pojistku k 12/24 V (zapalování). Nikdy nepřipojujte kabel přímo (bez pojistky).

Pokud je nainstalovaná funkce radio mute, rádio se automaticky ztiší v průběhu hovoru.

Pozn.: Jestliže autorádio nemá funkci mute, dá se použít relé.

## TEST SADY

Nainstalovanou sadu je třeba otestovat a ujistit se, že sada správně funguje a zda-li nějakým způsobem nebrání řidiči v ovládání vozidla.

Zavolejte z telefonu, který je v držáku v zaparkovaném automobilu za běhu motoru. Během hovoru vypněte motor. Ujistěte se, že telefon funguje jak při běžícím motoru, tak při vypnutém motoru.